# ЭЛВЕС-М-К

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ, загорится ВЫБОР

Если загорится дата, ввести дату, нажать ИТ, загорится время,

ввести время, нажать ИТ , загорится С-00 нажать клавишу сдвоенный 00.

Появится ВЫБОР

КАССОВЫЙ РЕЖИМ

ВЫБОР    нажать  1   загорится ---  ---- ---  нажать 1 нажать  ИТ

СУММА нажать ВВ потом   ИТ

Если  работать в режиме секций:

Набрать СУММУ нажать ВВ на дисплее загорится с ввести секцию с цифровой клавиатуры (1.....8 секция) нажать  ИТ

Выход из кассового режима клавишей  РЕ   РЕ загорится ВЫБОР

#### ОТЧЕТЫ

Х отчет             На индикаторе  ВЫБОР нажать 2 загорится ---  ---- ---  нажать 30   нажать ИТ появится 01-9 нажать 1.

Если надо снять отчет по секциям нажать 2.

Печатается X-отчет. Выход РЕ

Z отчет                На индикаторе  ВЫБОР нажать   3   загорится ---  ---- ---  нажать 30 нажать ИТ появится Г1-7 нажать 2

### Печатается Z-отчет

Выход нажать  РЕ

##### Установка времени

### На индикаторе ВЫБОР , нажать клавишу Х, после этого клавишу  ИТ

Набрать на клавиатуре нужное время и нажать клавишу   ИТ

При появлении сообщения 24 часа снять Z-отчет.